Movimento retilíneo

Um dos mais significativos métodos para descrição do movimento está na representação  gráfica de distância, velocidade e aceleração versus tempo. A partir dessa representação gráfica, é possível determinar em que instante o objeto desenvolve velocidade máxima, em que instante sua velocidade é mínima, a velocidade média, o deslocamento, a aceleração, em que direção um objeto está se movendo.  Neste experimento, você irá utilizar um detector de movimento interfaciado com microcomputador para a aquisição de dados em tempo real.

Objetivos

- Interpretar informações envolvendo duas variáveis simultâneas.

- Identificar diferentes movimentos exibidos na representação gráfica.

Material e componentes

- Escala métrica

- Sensor de Movimento Vernier  “Vernier Motion Detector”

- Logger Pro  - software utilizado durante a realização dos experimentos

- Computador (Windows PC)

- Interface ,“Universal Lab Interface” – ULI.

Atividade

A análise gráfica do seu próprio movimento poderá ser útil para o entendimento do conceito de cinemática.

Questões preliminares

- Esboce em gráfico cada um das seguintes situações.

(Mas atenção: nesta questão faça a previsão para o seu próprio movimento sem o uso do computador)

- O objeto está em repouso

- O objeto em movimento afastando-se da origem com velocidade constante

- O objeto em movimento aproximando-se da origem com velocidade constante

- O objeto está acelerando no sentido positivo, partindo do repouso

- Também, esboce em gráfico v x t cada uma das situações acima.

Parte I:

Procedimento

1. Posicione o detector de movimento na direção de um espaço aberto com, pelo menos, 4 m de comprimento. Use pequenas tiras de fita adesiva no chão para marcar 1 m, 2 m,   3 m, e 4 m de distância do detector de movimento.

2. Acesse o “Logger Pro”.Abra “Exp 01A” do arquivo “Physics with Computers experiment”. Um gráfico aparecerá na tela do PC.

3. Caminhe lentamente afastando-se do detector e obtenha o gráfico para seu movimento.

4. Comece caminhar a cerca de 1 m do detector de movimento.

5. Tente comparar o traço do gráfico d x t exibido com o esboço gráfico da sua previsão.

ParteII:  Gráfico distância vs tempo

1. Acesse o Logger Pro. Abra “Exp 01B” do arquivo “Physics with Computers experiment”.

2. Descreva como você poderia caminhar obedecendo a representação gráfica exibida na tela.

3. Teste a resposta para esta questão. Para isto, tente reproduzir o movimento sugerido na representação gráfica.

Part IIl  Velocidade versus Tempo

1. Abra “Exp 01C” do arquivo “Physics with Computers experiment”. Execute a atividade.

2.Abra “Exp 01D” do arquivo “Physics with Computers experiment” Execute a atividade

3.Abra “Exp 01E” do arquivo “Physics with Computers experiment”. Execute a atividade

4. Para cada caso, tente reproduzir o movimento sugerido e responda:

a) O que representa a área sob o traço do gráfico velocidade vs tempo?

b) Que tipo de movimento ocorre quando a inclinação da curva v x t é zero?

c) Teste a resposta a esta questão. Para isto utilize o sensor de movimento.

Referências

1. Young & Freedman, Física, São Paulo, Addison Wesley, 2009.

2. Halliday Y, D  &  Resnick,  R  Fundamentos da Física, Rio de Janeiro, LTC, 1991.

3. Sears, F. & Zemansky, W. Física, Rio de Janeiro, LTC, 1981.

4. Manual Vernier

Outros textos

http://www.educaplus.org/movi/3_2applet.html

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/HFrame.html

http://zebu.uoregon.edu/~probs/mech/1dkin/avgvel1/avgvel1.html

http://www.vernier,com