|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CCN DEPARTAMENTO DE FISICA |
| --- | --- |

DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL I

PRÁTICA IV: MAQUINA DE ATWOOD

| DATA: __/__/_____ | NOTA DO RELATÓRIO: |
| --- | --- |

| ORDEM | ASSINATURA DO ALUNO |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

1.INTRODUÇÃO

A Máquina de Atwood é um dispositivo educacional, consiste de dois corpos de massas M  e m conectados por um fio ideal (indeformável e de massa desprezível), que passa por uma roldana de eixo vertical também ideal (massa e atrito desprezíveis). Estes dois corpos permanecem em equilíbrio em todas as posições se M=m. Posicionando um dos corpos a um nível superior ao do outro, e sobrecarregando-o com um corpo de massa m muito menor, o sistema adquire movimento vertical, que faz descer o corpo que possui maior massa e subir o outro de menor massa. Depois de certa distância percorrida, a massa m é automaticamente removida, ou seja, existe uma argola, fixa a um cursor, de maneira que o corpo de massa M passa pela argola e deixa o corpo de massa m; a partir desse momento, o sistema continua a mover-se com velocidade constante, obedecendo à primeira lei de Newton, a lei da Inércia.

2.CONTEXTO

A aceleração de um objeto depende da força resultante aplicada, e a massa. Na Máquina de Atwood, a diferença de peso entre as duas massas interligadas pelo fio, determina a força resultante que age no sistema de ambas as massas. Esta força resultante apresenta em ambos as massas suspensas; a massa mais pesada está acelerada descendente, e a massa mais leve está acelerada para cima.

No diagrama de corpo da máquina de Atwood, T é a tensão no fio, M1 é a massa mais leve, M2 é a massa mais pesada, e g é a aceleração devido a gravidade. Assumindo que a polia e o fio possuem massas desprezíveis, a força resultante em M1 é a diferença entre a tensão e M1.g (T>M1g). A força resultante em M2 é a diferença entre a tensão e M2.g (T <M2g).

T - M1.g= Fres = M1.a

M2.g - T = Fres = M2.a

Resolva “a”, a aceleração do sistema de ambas as massas. A aceleração teórica é proporcional a g pela diferença das massas dividida pela massa total.

3.MATERIAL UTILIZADO

1 WINDOWS PC; 1 INTERFACE SERIAL; 1 PROGRAMA LOGGER PRO; 1 VERNIER PHOTOGATE COM POLIA SUPER; 1 HASTE DE ALUMÍNIO; MASSAS DE 50G, 10G E 5G; 1 POLIA; FIO 10

4.PROCEDIMENTOS

PARTE 1: MANTENDO A MASSA TOTAL CONSTANTE

Inicialmente devemos montar o equipamento. Para esta parte do experimente foi mantido a massa total constante. Montou-se o aparato da máquina de Atwood. Conectou-se o Photogate ao DG1 que por sua vez foi conectado a Interface Universal serial do computador.  Utilizou-se de 200g para ambas as massas, em ambos os lados, sendo movido apenas 5g em 5g de m2 para m1, registrou-se os valores da aceleração para cada caso. Seleciona a região do gráfico onde a velocidade é crescente e ajustamos o gráfico à curva na forma  y = mx + b, onde m determina a aceleração do sistema.

PARTE 2: MANTENDO CONSTANTE A DIFERENÇA DE MASSA

Utilizando o mesmo sistema da parte anterior, mantém-se a diferença de massa entre os dois lados constantes e aumenta a massa total. Mantendo-se uma diferença constante de massa equivalente a 20g, registrou-se as respectivas medidas a fim de observa a aceleração. Seleciona-se a região do gráfico onde a velocidade é crescente e ajustamos o gráfico à curva na forma y = mx + b, onde m determina a aceleração do sistema.

5.RESULTADOS: Preencher as tabelas conforme dados obtidos;

| Parte 1: Mantendo massa total constante |
| --- |
| Tentativa | m1 (g) | m2 (g) | Aceleração (m / s² ) | (m (kg) | MT (kg) |
| 1 | 195 | 205 |  |  |  |
| 2 | 190 | 210 |  |  |  |
| 3 | 185 | 215 |  |  |  |
| 4 | 180 | 220 |  |  |  |
| 5 | 175 | 225 |  |  |  |

| Parte II: Mantendo (m constante |
| --- |
| Tentativa | m1 (g) | m2 (g) | Aceleração (m/s2) | (m (kg) | MT (kg) |
| 1 | 100 | 120 |  |  |  |
| 2 | 120 | 140 |  |  |  |
| 3 | 140 | 160 |  |  |  |
| 4 | 160 | 180 |  |  |  |
| 5 | 180 | 200 |  |  |  |

6.ANALÍSE

- Calcule g1, ,g 2 , g3 , g4  e g5   bem como o valor médio  de g para tabela 1;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Idem para a tabela 2;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Construir o gráfico de a versus (m; O que  pôde observar?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Construir  o gráfico de a versus MT;; E o que esperávamos?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Porque o valor de g não é satisfatório? Explique!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- RESNICK, Robert. HALLIDAY, David. KRANE,  Kenneth  S.  Física 1 , 4ª ed, Rio de Janeiro, 1996